## Slide 1
Входной контроль качества СИЗ на предприятии

## Slide 2
Выбор СИЗ
Чтение и проверка сертификатов, деклараций
Проверка документов при приемке
Проверка брака
при приемке
Проверка маркировки
Идентификация товара
Входной контроль

## Slide 3
Выбор СИЗ
Чтение и проверка сертификатов, деклараций
Проверка документов при приемке
Проверка брака
при приемке
Проверка маркировки
Идентификация товара
Входной контроль

## Slide 4: Выбор СИЗ
НОРМЫ ВЫДАЧИ
КЛАССЫ И УРОВНИ ЗАЩИТЫ
ВИД СИЗ
ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

## Slide 5
Профессия: оператор технологических установок (№3300)
ВНУТРЕННИЕ НОРМЫ

## Slide 6
Виды защитных свойств одежды | Стандарт | Обозначение защитных свойств на изделии | Пиктограмма
Защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | ГОСТ 12.4.280-2014 | З, Зо, Ми, Мп, Мд | 
Защита от пониженных температур | ГОСТ 12.4.303-2016 | 4 класса защиты | 
Защита от искр и брызг расплавленного металла, окалины | ГОСТ 12.4.250-2019 | 3 класса защиты, Тр | 
Защита от повышенных температур, теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков металла, контактного тепла | ГОСТ Р 12.4.297-2013 ГОСТ ISO 11612-2020 | То, Тт, Ти, Тм, Тп A B_ C _D _E_F_ | 
Защита от нефти и нефтепродуктов | ГОСТ 12.4.310-2016 | 2 класса защиты, Нл, Нм, Нс | 
Защита от влаги | ГОСТ Р 12.4.288-2013 EN 343 -2019 | 3 класса защиты, Во, Ву, Вн | 
Защита от статического электричества | ГОСТ 12.4.124-83 EN 1149-1-2018 | Эс | 
Защита от кислот | ГОСТ 12.4.251-2013 | 4 класса защиты, К20, К50, К80 | 
Сигнальная одежда | ГОСТ 12.4.281-2021 | 3 класса защиты | 
Стандарты

## Slide 7
НЕ СУЩЕСТВУЕТ КЛАССОВ ЗАЩИТЫ ДЛЯ:
ЭКРАНИРУЮЩАЯ ОДЕЖДА
ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
ЗАЩИТА ОТ ЩЕЛОЧИ
ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
ОТ КРАТКОВРЕМЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ
КЛАССЫ ЗАЩИТЫ СПЕЦОДЕЖДЫ
в соответствии со стандартами

## Slide 8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Оператор технологических установок (№3300)
Анализ СОУТ, ОПР …
Одежда специальная защитная | Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) | 1 шт.
Средства защиты ног | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) | 1 пара
Средства защиты рук | Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) | 12 пар
Средства защиты головы | Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений | 1 шт.
Ми
Мун200
З
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019:
А - Стойкость к истиранию – 1-4 класс защиты
В - Стойкость к порезам - 1-5 класс защиты
С - Сопротивление раздиру – 1-4 класс защиты
D - Сопротивление проколу - 1-4 класс защиты
E - Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – А-F (2-30 Ньютон)
Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: З Ми Мп
Аудит ФСС

## Slide 9
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Оператор технологических установок (№3300)
Ми
Опасность | Опасное событие | Защитное свойство
2. Опасность, связанная с воздействием ОПЗ 2.1 Общие производственные загрязнения | 2.1.1 Ухудшения здоровья работника в результате воздействие ОПЗ | 
З
З

## Slide 10
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Оператор технологических установок (№3300)
Опасность | Опасное событие | Защитное свойство
2. Опасность, связанная с воздействием ОПЗ 2.1 Общие производственные загрязнения | 2.1.1 Ухудшения здоровья работника в результате воздействие ОПЗ | 
1. Механические опасности 1.1 Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые поверхности | 1.1.1 Падение работника из-за потери равновесия при поскальзывании при передвижении | 
1.5 Вращающиеся или движущие детали оборудования или инструменты | 1.5.1 Удар работника инструментом при неправильной эксплуатации, удар вращающимися или движущимися частями оборудования | 
1.8 Предметы и элементы конструкции, расположенные на путях следования, в том числе из-за неправильной организации рабочего места | 1.8.1 Столкновение работника с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования | 
З
Сж, См
Мун200
Мп
З
Сж, См
Мун200
Мп

## Slide 11
Опасность | Опасное событие
2. Опасность, связанная с воздействием ОПЗ 2.1 Общие производственные загрязнения | 2.1.1 Ухудшения здоровья работника в результате воздействие ОПЗ
4. Опасности, связанные с воздействием повышенных/пониженных температур 4.7 Низкая температура окружающей среды в рабочей зоне, в том числе связанная с климатом | 4.7.1 Простудное заболевание работника из-за воздействия пониженной температуры воздуха, обморожения мягких тканей, в том числе мягких тканей конечностей
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Оператор технологических установок (№3300)
Тип СИЗ | Конструкция СИЗ | Защитное свойство
Одежда специальная для защиты от пониженных температур | Костюм/комплект (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон, жилет) | 
Обувь специальная для защиты от пониженных температур | Ботинки / Полусапоги / Сапоги | 
Средства индивидуальной защиты рук для защиты от пониженных температур | Перчатки / Рукавицы | 
+ Тнв
+ Сл, Тн30
+ Тн
По климатическим поясам

## Slide 12
Опасность | Опасное событие
1. Механические опасности 1.5 Вращающиеся или движущие детали оборудования или инструменты | 1.5.1 Удар работника инструментом при неправильной эксплуатации, удар вращающимися или движущимися частями оборудования
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Оператор технологических установок (№3300)
Тип СИЗ | Конструкция СИЗ | Защитное свойство
Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий | Каска защитная | 440 В …
Средства индивидуальной защиты головы от поражения электрическим током | Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания не менее 1F | 1 F K N …

## Slide 13
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Таблица 1. Единые типовые нормы выдачи дерматологических средств индивидуальной защиты и смывающих средств в зависимости от характера производственных загрязнений:
Общие загрязнения: жир, грязь, уличная пыль и другие
Таблица 2. Единые типовые нормы выдачи дерматологических средств индивидуальной защиты и смывающих средств в зависимости от видов работ:
При выполнении работ в средствах защиты ног (закрытая специальная обувь)
При выполнении работ при воздействии пониженных температур воздуха, ветра
ДСИЗ очищающего типа: средства для очищения от неустойчивых загрязнений | Раствор / Гель / Пенка
ДСИЗ защитного типа: средства комбинированного (универсального) действия | Крем / Лосьон / Гель / Спрей
ДСИЗ регенерирующего (восстанавливающего) типа | Крем / Лосьон / Гель / Спрей
ДСИЗ защитного типа | Крем / Лосьон / Гель / Спрей
Оператор технологических установок (№3300)

## Slide 14
Нормы выдачи СИЗ |  |  | 
Одежда специальная защитная | Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) для защиты от общих производственных загрязнений, для защиты от пониженных температур (пониженных температур и ветра (1 класс II климатический пояс))Ми, З, Тнв : Куртка/ Брюки | 1 шт. на 2 года | Карта профессиональных рисков № 3; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №766н; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №1, № 3300; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №2 п. 2.1, 4.7;
Одежда специальная защитная | Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) для защиты от общих производственных загрязнений Ми, З : Куртка/ Брюки | 1 шт. на 1 год | Карта профессиональных рисков № 3; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №766н; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №1, № 3300; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №2 п. 2.1;
Одежда специальная защитная | Белье специальное: Футболка хлопчатобумажная/ Кальсоны хлопчатобумажные | 2 комп. на 1 год | Карта профессиональных рисков № 3; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №766н; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №2 п. 2.1;
Средства защиты ног | Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов (с ударопрочным носком (200 Дж) в носочной части энергией (200 Дж)) истирания, порезов, проколов (с проколозащитной стелькой 1200 Н) скольжения по зажиренным поверхностям, мокрым, загрязненным и другим поверхностям) для защиты от общих производственных загрязнений, для защиты от пониженных температур (II климатический пояс) Мун200, Мп, Сж, См, З, Тн30 | 1 пара на 1.5 года | Карта профессиональных рисков № 3; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №766н; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №1, № 3300; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №2 п. 1.5, 1.1, 2.1, 4.7;
Средства защиты ног | Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов (с ударопрочным носком (200 Дж) в носочной части энергией (200 Дж)) истирания, порезов, проколов (с проколозащитной стелькой 1200 Н) скольжения по зажиренным поверхностям, мокрым, загрязненным и другим поверхностям) для защиты от общих производственных загрязнений Мун200, Мп, Сж, См, З | 1 пара на 1 год | Карта профессиональных рисков № 3; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №766н; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №1, № 3300; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №2 п., 1.1, 2.1;
Средства защиты рук | Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) для защиты от общих производственных загрязнений Ми, З, Мп, EN-388: 4 1 3 1 А | 24 пары на 1 год | Карта профессиональных рисков № 3; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №766н; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №1, № 3300; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №2 п. 2.1;
Средства защиты рук | Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) для защиты от общих производственных загрязнений, для защиты от пониженных температур (II климатический пояс) Ми, З, Тн | 4 пары на 1 год | Карта профессиональных рисков № 3; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №766н; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №1, № 3300; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №2 п. 2.1, 4.7;
Средства защиты головы | Каска защитная от механических воздействий | 1 шт. на 2 года | Карта профессиональных рисков № 3; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №766н; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №2 п. 1.5;
Нормы выдачи СИЗ
Оператор технологических установок (№3300)

## Slide 15
Нормы выдачи СИЗ |  |  | 
Средства защиты головы | Кепка для защиты от общих производственных загрязнений, для защиты от механических воздействий (истирания) | 1 шт. на 1 год | Карта профессиональных рисков № 3; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №766н; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №1, № 3300; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №2 п. 2.1;
Средства защиты глаз | Очки открытого типа защитные от механических воздействий (ударов твердых частиц (F)) | 1 шт. на 1 год | Карта профессиональных рисков № 3; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №766н; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №2 п. 1.5;
Средства защиты дерматологические | Крем защитного типа: комбинированного (универсального) действия | 100 мл на 1 мес. | Карта профессиональных рисков № 3; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №766н; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №2, п. 2.1.1; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №3, Таблица №1.
Средства защиты дерматологические | Спрей-дезодорант защитного типа: от биологических факторов (микроорганизмов): грибов (средства с противогрибковым (фунгицидным) действием) | 100 мл на 1 мес. | Карта профессиональных рисков № 3; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №766н; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №2, п. 15.1.2; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №3, Таблица №2.
Средства защиты дерматологические | Крем защитного типа: при негативном влиянии окружающей среды от воздействия низких температур, ветра | 100 мл на 1 мес. | Карта профессиональных рисков № 3; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №766н; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №2, п. 4.10.1; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №3, Таблица №2.
Средства защиты дерматологические | Мыло жидкое очищающего типа, смывающие средства: для очищения от неустойчивых загрязнений | 250 мл на 1 мес. | Карта профессиональных рисков № 3; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №766н; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №2, п. 2.1.1; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №3, Таблица №1.
Средства защиты дерматологические | Крем регенерирующего (восстанавливающего) типа | 100 мл на 1 мес. | Карта профессиональных рисков № 3; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №766н; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №2, п. 2.1.1; Приказ Минтруд от 29 октября 2021 г. №767н, Приложение №3, Таблица №1.
Нормы выдачи СИЗ
Оператор технологических установок (№3300)

## Slide 16
Ботинки кожаные утепленные | Ботинки Форвелд М3Т. Производитель Промкомплектация | Ботинки мужские цельноюфтевые утепленные. Для IV и особого климатического пояса. Подносок: композитный 200Дж Подошва: ПУ/нитрил, t от -45 до +300С; ПАКЕТ ПОДКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ должен сохранять тепло в мороз -40˚ С. (ТН40) Размерный ряд с 36-47 Соответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95 Коэффициент трения скольжения по зажиренным (масло) поверхностям по бетону не менее 0,35 Защитные свойства: З, МУН200, Нс, Нм, Ми, Тп(300), Сж, Сл, См, подошва МБС, КЩС, морозостойкая (-45С)
Пример описания позиции
Большая вероятность поставки низкого качества
Запрещено законом 44-ФЗ
Подготовка Технического Задания
Электронные торги
Notes: Поскольку согласно требованию закона, нельзя прописывать конкретные модели и производителя, необходимо расписать точные защитные свойства и материалы наших СИЗ, обязательно свойства, которых нет у конкурентов. Прописывать нужно таким образом, чтобы при приёмке СИЗ, предприятия по документам и маркировке, могли идентифицировать продукцию и проверить а соответствие техническому заданию.

## Slide 17
Выбор СИЗ
Чтение и проверка сертификатов, деклараций
Проверка документов при приемке
Проверка брака
при приемке
Проверка маркировки
Идентификация товара
Входной контроль

## Slide 18: Идентификация товара
Маркировка на изделии
Сертификат Декларация
Протоколы к сертификату
УПД

## Slide 19
Как проверить подлинность сертификата?
Сертификат или декларация ?
СЕРТИФИКАЦИЯ

## Slide 20: СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
Степень риска причинения вреда пользователю:
1) первый класс - средства индивидуальной защиты простой конструкции, применяемые в условиях с минимальными рисками причинения вреда пользователю, которые подлежат декларированию соответствия
2) второй класс - средства индивидуальной защиты сложной конструкции, защищающие от гибели или от опасностей, которые могут причинить необратимый вред здоровью пользователя, которые подлежат обязательной сертификации
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)
Ф О Р М Ы подтверждения соответствия средств индивидуальной защиты
?

## Slide 21: Один на всё, от всего
Одежда специальная мужская и женская для защиты от пониженных температур (1-2 класс защиты, для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), ветра, механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений, в том числе со световозвращающими элементами в костюмах, комплектах и отдельными предметами из полиэфирной, полиамидной, водонепроницаемой тканей с ПУ покрытием, в том числе с водоотталкивающей (ВО) отделкой, из полиэфирно-хлопковой ткани с водоотталкивающей (ВО) отделкой:
куртка мужская модель «ДРАЙВ»,
брюки мужские модель «ДРАЙВ»,
костюм мужской модель «ДРАЙВ» (куртка, брюки),
костюм женский модель «ЛЕДИ ДРАЙВ» (куртка, брюки),
куртка женская модель «ЛЕДИ ДРАЙВ»
брюки женские модель «ЛЕДИ ДРАЙВ»,,
костюм мужской модель «АКТИВ» ((куртка, полукомбинезон
куртка мужская модель «РЕЙНБЛОК»,
костюм мужской модель «СЕКТОР» (куртка, брюки);
куртка мужская модель «ШТУРМАН»,
куртка женская модель «МАРКА»,
брюки мужские модель «ТРЕК»;
куртка мужская модель «РУССКАЯ АЛЯСКА»,
костюм мужской модель «ВЬЮГА» (куртка, полукомбинезон),
костюм мужской модель «ИНЕЙ» (куртка, полукомбинезон),
куртка мужская модель «ЗИМОВКА»,
куртка мужская модель «ЗИМОВКА ПЛЮС»,
брюки мужские модель «ЗИМОВКА»

## Slide 22: Один на всё, от всего
Одежда специальная мужская и женская для защиты от пониженных температур (1-2 класс защиты, для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), ветра, механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений, в том числе со световозвращающими элементами в костюмах, комплектах и отдельными предметами из полиэфирной, полиамидной, водонепроницаемой тканей с ПУ покрытием, в том числе с водоотталкивающей (ВО) отделкой, из полиэфирно-хлопковой ткани с водоотталкивающей (ВО) отделкой:
куртка мужская модель «ДРАЙВ»,
брюки мужские модель «ДРАЙВ»,
костюм мужской модель «ДРАЙВ» (куртка, брюки),
костюм женский модель «ЛЕДИ ДРАЙВ» (куртка, брюки),
куртка женская модель «ЛЕДИ ДРАЙВ»
брюки женские модель «ЛЕДИ ДРАЙВ»,,
костюм мужской модель «АКТИВ» ((куртка, полукомбинезон
куртка мужская модель «РЕЙНБЛОК»,
костюм мужской модель «СЕКТОР» (куртка, брюки);
куртка мужская модель «ШТУРМАН»,
куртка женская модель «МАРКА»,
брюки мужские модель «ТРЕК»;
куртка мужская модель «РУССКАЯ АЛЯСКА»,
костюм мужской модель «ВЬЮГА» (куртка, полукомбинезон),
костюм мужской модель «ИНЕЙ» (куртка, полукомбинезон),
куртка мужская модель «ЗИМОВКА»,
куртка мужская модель «ЗИМОВКА ПЛЮС»,
брюки мужские модель «ЗИМОВКА»

## Slide 23
САЙТ РОСАККРЕДИТАЦИИ ПРОВЕРКИ ЛЕГИТИМНОСТИ СЕРТИФИКАТОВ ПОИСК СЕРТИФИКАТОВ И ДЕКЛАРАЦИЙ
http://fsa.gov.ru/

## Slide 24
ТР ТС 019/2011 п.4.10
Наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула);
Обозначение технического регламента Таможенного союза,
Сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты (не ГОСТ!)
Защитные свойства (буквенные обозначения, пиктограммы)
Сведения о классе защиты и климатическом поясе ( для утепленной одежды)
Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза
Требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
Наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

## Slide 25: Маркировка
Рекомендации по эксплуатации
Основные требования
Трудноудаляемая маркировка

## Slide 26
Маркировка ТР ТС 019/2011 (п.4.10)
Наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула)
Обозначение технического регламента Таможенного союза
Сведения о документе, в соответствии
с которым изготовлено средство индивидуальной защиты (не ГОСТ!)
Защитные свойства (буквенные обозначения, пиктограммы)
Сведения
о классе защиты и климатическом поясе (для утепл. одежды)
Единый знак обращения продукции
на рынке государств-членов Таможенного союза
Требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты
Наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии)
Размер (при наличии) - если костюм, то и в куртке и в брюках, п/к
Дату (месяц, год) изготовления - если костюм, то и в куртке и в брюках, п/к
Сведения о способах ухода - если костюм, то и в куртке и в брюках, п/к
96;100/170;176
Июнь 2022
ТР ТС-019/2011
Рекомендации по эксплуатации Указания по эксплуатации средств

## Slide 27: Основное в ГОСТ 12.4.280-2014
Мд от механических воздействий возможного захвата движущимися частями механизмов
костюмы, комплекты, куртки,брюки,п/комбинезоны, халаты, комбинезоны, накидки, туники, головные уборы, нарукавники и другие анал.изделия
З загрязнения Зо облегченная одежда
Ми механические истирания
Мп прокол, порез
мужская и женская одежда
одежда второго слоя
2
кроме одноразовой и стерильной медицинской одежды

## Slide 28: Маркировка по ТР ТС 019/2011
Наименование изделия (при наличии модель, код, артикул) | Обозначение технического регламента Таможенного союза | Сведения о документе, в соотв-ии с которым изготовлено СИЗ (не ГОСТ!) | Защитные свойства (буквенные обозначения пиктограммы) | Сведения о классе защиты и климатическом поясе (для утепленной одежды) | Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза | Требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты | Наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); | Сведения о способах ухода (5 символов) | Дату (месяц, год) изготовления | Размер (при наличии)
Куртка мужская для защиты от пониженных температур, ветра механических воздействий (истирания) и общих производ. загрязнений МОДЕЛЬ: «ДЖЕТСЕТ» | ТР ТС 019/2011 | СТО 86546719-102-2017 | Защитные свойства: Тнв Ми З | Класс защиты: 3-4 Климатический пояс: IV и «Особый» |  |  | Изготовитель: ООО Промкомплектация Адрес изготовителя: 142400, Московская обл., Г. Ногинск, ул. Рогожская, д.89, офис 211 Тел.: +7 (495) 665-76-65, 665-79-79 Страна-изготовитель: Российская Федерация |  | Октябрь 2024 | рост: обхват груди:

## Slide 29
ТР ТС 019/2011 п.4.10
НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН

## Slide 30
проверяется добуквенное соответствие информации в сертификате и в маркировке
Что проверяет Роспотребнадзор
при проверке продукции
Все это – идентифицирующие признаки, которые отражаются в сертификате и в маркировке
половая принадлежность
состав материалов
отделки материалов (ВО, МВО, НМВО)
покрытие материала (ПВХ, мембрана, ПУ)
защитные свойства и класс защиты
комплектность

## Slide 31
использовать сертификаты на импортную продукцию для российской продукции и наоборот
использовать сертификаты на аналогичную продукцию
использовать материалы, не обладающие свойствами, прописанными в сертификате
использовать сертификат на костюм для поставки куртки и брюк
игнорировать гендерную принадлежность
игнорировать защитные свойства и класс защиты
Несоблюдение этих правил служит признаком контрафактной продукции, то есть не соответствующей документам о подтверждении соответствия
Что проверяет Роспотребнадзор
при проверке продукции

## Slide 32
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Slide 33
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
? НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ
Маркировка:
Указан знак Ростест
Указан отменённый ГОСТ
Не указаны идентифицирующие признаки (модель, артикул)
ГОСТ от повышенных температур, а защита Тр

## Slide 34
Что не так?
Не существует защитного свойства МВО, МУ, это свойство относится к тканям
? НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

## Slide 35
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Оператор технологических установок (№3300)
Ми
Опасность | Опасное событие | Защитное свойство
2. Опасность, связанная с воздействием ОПЗ 2.1 Общие производственные загрязнения | 2.1.1 Ухудшения здоровья работника в результате воздействие ОПЗ | 
З
З

## Slide 36
Выбор СИЗ
Чтение и проверка сертификатов, деклараций
Проверка документов при приемке
Проверка брака
при приемке
Проверка маркировки
Идентификация товара
Входной контроль

## Slide 37: СИЗ поступили на склад
Документальный
контроль СИЗ:
Контроль СИЗ, проводимый на основе изучения и анализа сопроводительных документов
Органолептический контроль:
Контроль, при котором первичная информация воспринимается органами чувств
Инструментальный контроль СИЗ:
Контроль СИЗ, осуществляемый с применением средств измерений, с целью проверки значений или характеристик показателей качества СИЗ, указанных в нормативных или технических документах

## Slide 38: Или все или … 5%
Chart: 
| Кв. 1
Продажи | 100
Chart: 
| Кв. 1 | Кв. 2
Продажи | 5 | 95
Входной контроль каждой партии СИЗ, осуществляется, в объеме не менее 5% от партии
спецодежды*
Контроль каждой единицы СИЗ в поступившей партии
Выборочный контроль СИЗ(одежда):
Сплошной контроль СИЗ:
*но не менее 5 упаковочных мест

## Slide 39
допустимые и недопустимые
Дефекты продукции

## Slide 40
НЕДОПУСТИМЫЕ ДЕФЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
любого рода дефекты, механические повреждения, пятна ржавчины, отсутствие деталей

## Slide 41
ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ
Асимметрия деталей
Допуски:
0,5 см – длина рукавов, концы воротника, кокетки, манжеты рукавов
0,7 см – усилительные накладки, карманы, шлевки, хлястики
СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ ИЗДЕЛИЯ
СИММЕТРИЧНОСТЬ ФОРМ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАРНЫХ ДЕТАЛЕЙ

## Slide 42
ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ
НАДЛЕЖАЩЕЕ КАЧЕСТВО СТРОЧЕК, ШВОВ
ПРАВИЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ЗАСТЕЖЕК, СКРЕПОК

## Slide 43
ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ
РАВНОМЕРНОСТЬ НАСТИЛА УТЕПЛИТЕЛЯ
Утепленная подкладка меньше верха изделия

## Slide 44
ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ
0,2
см.
Искривление швов втачивания рукавов, воротника, стачивания рельефов на длине 15 см.
0,5
см.
1,5
см.
0,3
см.
0,7
см.
1,0
см.
Изменение ширины шва на открытых частях изделия
Несоответствие пуговиц и петель
Искривленный край воротника, борта, низа рукавов, брюк
Несимметричность длины рукавов, концов воротника, кокеток, манжет рукавов, усилительных накладок, карманов, шлевок, хлястиков
Неравномерное расстояние между строчками в стеганых деталях изделиях, верх
Расхождение нижнего борта по отношению с верхним – короче/длиннее
Искривленный край низа и краев изделия
Неравномерное расстояние между строчками в подкладке

## Slide 45
Памятка по приемке спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты в соответствии с
Техническим Регламентом Таможенного Союза 019/2011

## Slide 46
Формирование Норм выдачи СИЗ для каждого рабочего места с учетом класса защиты по каждому защитному свойству

## Slide 47: Спасибо за внимание!
Специалист по формированию нормирования СИЗ Карпухин Денис 8 927 614 05 36 dkarpukhin@samara.vostok.ru ООО «Самара-Восток-Сервис» | Бренд-менеджер по СИЗ Мишова Мария 8 917 117 79 67 mmishova@samara.vostok.ru ООО «Самара-Восток-Сервис»